## Slide 1
Embedded
System
Project
Flight gear & Embedded Board
201315252 Kim Ji Won / 201311244 Jeong Sang Yoon

## Slide 2
INDEX
1
프로젝트 개요
2
구현 내용
3
프로그램 구조
Notes: 진행상황/예상 추가기능/프로젝트(진행) 계획/역할분담/

## Slide 3
프로젝트 개요

## Slide 4
프로젝트 개요
기체 / 프로그램 버전
F-14b
Flight Gear 2018.2.1
Flight Gear 3.4.0 V

## Slide 5
구현내용

## Slide 6
중간발표 진행상황
TEXT LCD
연료잔량
현재 경도/위도
LED
비행기의 좌/우 기울기
PIEZO
고도 값에 따라
음 출력
FULL COROR LED
연료 잔량에 따라 불빛
보드 기울기에 따라
AILERON & ELEVATOR 조정
근접 시
AILERON & ELEVATOR
초기화
7-SEGMENT
현재 고도

## Slide 7
구현영상
기본 구현
위치센서
보드 움직임에 따른 날개 변화
근접센서 : aileron/elevator 초기화

## Slide 8
구현영상
중간발표 진행상황 동영상
TEXT LCD / LED
/ 7segment / piezo
Full color led

## Slide 9
최종 진행 상황
TEXT LCD
목적지 경도/위도, 현재 경도/위도
LED
비행기의 속도
PIEZO
고도 값에 따라
음 출력
보드 기울기에
따라 AILERON
& ELEVATOR 조정
근접 시
AILERON
& ELEVATOR
초기화
7-SEGMENT : 목표지점까지 거리
Keypad
left
throttle
자율주행
auto
start
elevator+
destination 1
aileron-
-0.2
Rudder
-0.1
+0.1
+0.2
elevator-
break
view
aileron+
right
throttle
destination 2
FULL COROR LED : 연료 잔량에 따라 불빛

## Slide 10
u
 | Device | 기능 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Input | 근접센서 | 근접 시 aileron & elevator 0으로 초기화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 위치센서 | 보드 기울기에 따라 aileron / elevator 조정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Keypad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
 |  | view | break | elevator- | elevator+ | left Throttle | right Throttle | aileron- | aileron+ | Rudder -0.2 | Rudder -0.1 | Rudder +0.1 | Rudder +0.2 | 목적지 1 | 목적지 2 | Auto start | 자동 주행
Output | Text LCD | 윗줄 |  |  |  |  |  |  |  | 아랫줄 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 목적지 경도/위도 |  |  |  |  |  |  |  | 현재 경도/위도 |  |  |  |  |  |  | 
 | LED | 비행기의 속도 표시 빠를 수록 켜지는 led 개수 늘어남 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 7-segment | 목표지점까지 남은 거리 표시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Full Color Led | 연료 잔량에 따라 불빛 (연료가 적을 수록 빨간 불빛이 늘어남) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Piezo | 고도 값에 따라 음 출력 (높은 음일 수록 높은 음, 일정 고도 이상 도달 시 음 출력 종료) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 기능 설명
auto start | 초기 상태에서 auto start 설정 시 일정 고도까지 자동 이륙
자율 주행 | 일정 고도에서 주행, 센서값에 따른 비행기 움직임 무시

## Slide 11
구현영상
기본 구현
View Change (KEY PAD 1)
Throttle L,R (KEY PAD 5, 6)
Break (KEY PAD 2)
Elevator (KEY PAD 3, 4)
Speed (LED)

## Slide 12
구현영상
기본 구현
Altitude (PIEZO)
Destination Set1 100,100 (KEYPAD & TEXT LCD)
Destination Set2 200,200 (KEYPAD & TEXT LCD)
Remain destination (7-SEGMENT)
Aileron (KEY PAD 7, 8)
Fuel (Full color led)

## Slide 13
구현영상
기본 구현
Throttle->Break->Rudder 조정
(Key pad 9 ~ 12)

## Slide 14
구현영상
고급 구현 1 – auto start
1. 자동 이륙 버튼 클릭
2. Left/Right Throttle ON
3. Break OFF
4. Elevator Value Control
5. 5000pt -> Elevator Initialize
1. 자동 이륙 버튼 클릭
2. Left/Right Throttle ON
3. Break OFF
4. Elevator Value Control
5. 5000pt -> Elevator Initialize
autostart.mp4

## Slide 15
구현영상
고급 구현 2 - 자동 주행
고도에 따라 상승/하강
급하강시 비행기 파손
자동 조정 버튼 클릭
Aileron Over
-> Aileron Initialization
Altitude 일정 범위 벗어남
-> elevator 조정
하강 시 파손하는 경우 발생
autofly.mp4

## Slide 16
프로그램 구조

## Slide 17
프로그램 구조
Thread 구조
main thread : Client
Full color led
thread
Server
thread
Sensor
thread
Keypad
thread
Piezo
thread
Textlcd
thread
7segment
thread
Led
thread
Auto mode
thread
Auto start
thread